ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

МОДЕЛЬ 912 СЕРИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Blade adjustable knob | Регулятор положения лезвия |
| --- | --- |
| Hand vise wheel | Колесо ручных тисков |
| Guide adjustable knob | Регулятор положения направителя |
| Interlock switch | Выключатель блокировки |
| Switch | Выключатель |
| Motor pulley cover | Обкладка мотора со стороны барабана |
| Vise jaw bracket | Вилка губки тисков |
| Stop block | Упор |
| Cylinder | Цилиндр |
| Blade adjustable handle | Ручка регулятора лезвия |
| Guide adjustable knob | Регулятор положения направителя |
| Interlock switch | Выключатель блокировки |
| Switch | Выключатель |
| Gear box | Коробка передач |
| Hand vise wheel | Колесо ручных тисков |
| Vise jaw bracket | Вилка губки тисков |
| Cylinder | Цилиндр |
| Stop block | Упор |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕСОБЛЮДЛЕНИЕ ПРАВИЛ

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ СЕРЬЕЗНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ

Как и при использовании любой техники, эксплуатация данного станка сопряжена с определенными опасностями и рисками. Работая на станке с осторожностью и предусмотрительностью, можно значительно уменьшить риск получения физической травмы. Однако, если пренебрегать или игнорировать стандартные меры предосторожности, эксплуатация станка может привести к получению ущерба здоровью личности.

Данный станок предназначен для использования в строго определенных целях. Мы настоятельно рекомендуем НЕ вносить никаких изменений в конструкцию пилы и/или использовать ее в других целях, для которых она изначально не предназначена. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию станка, НЕ НАЧИНАЙТЕ работу на станке, пока вы не свяжетесь с нами и не получите нашу консультацию касаемо его применения.

В комплект станка может не входить штепсель или штепсельная вилка. Прежде чем использовать данный станок, свяжитесь с вашим местным продавцом для присоединения штепселя или штепсельной вилки к шнуру питания.

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ИНСТРУМЕНТОВ

A. РАБОТАЮЩИЙ СО СТАНКОМ ДОЛЖЕН:

(1). НОСИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОДЕЖДУ. Не допустима свободная одежда, ношение перчаток, колец, браслетов, или любых других украшений, которые могут попасть в движущиеся части станка.

(2). ВСЕГДА НОСИТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ. Обратитесь к стандарту ANSLZ87.1, содержащему соответствующие рекомендации.

Также всегда следует надевать противопылевую защитную маску в том случае, если при процессе резки летит много пыли.

(3). НЕ ПЕРЕГИБАЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ ИНСТРУМЕНТ. Следите за тем, чтобы у вас была прочная точка опоры, и сохраняйте баланс на протяжении всего времени работы со станком.

(4). НИКОГДА НЕ СТАНОВИТЕСЬ НА СТАНОК СВЕРХУ. Вы можете получить серьезные травмы в том случае, если eстанок имеет режущую кромку или же если вы случайно заденете режущую часть инструмента.

(5). НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА РАБОТАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ, ОТКЛЮЧАЯ СТАНОК ОТ ПИТАНИЯ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ОТОЙТИ. Никогда не оставляйте станок без присмотра до тех пор, пока он не прекратит работу.

(6). НАРКОТИКИ, АЛКОГОЛЬ, ЛЕКАРСТВО. Не следует работать со станком, находясь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственного препарата.

(7). УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СТАНОК ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ во время установки, соединения или пересоединения.

(8). ВСЕГДА следите за тем, чтобы руки и пальцы находились на значительном расстоянии от лезвия пилы.

(9). ОСТАНОВИТЕ станок, прежде чем убрать стружки.

(10). ПЕРЕКРОЙТЕ питание и очистите ЛЕНТУ ПИЛЫ перед тем, как закончить работу и уйти от станка.

B. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА:

(1). УБЕРИТЕ ВСЕ РАЗДВИЖНЫЕ И РАЗВОДНЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ. Возьмите за правило каждый раз проверять, убраны ли все раздвижные и разводные гаечные ключи с поверхности станка, прежде чем включить его.

(2). НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ. Станок будет лучше функционировать при эксплуатации в указанном режиме работе, кроме того, это будет лучше по соображениям безопасности.

(3). ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Не пытайтесь использовать инструмент или его принадлежности для выполнения той работы, для которой они не предназначены.

(4). ОБЕЗОПАСЬТЕ СВОЮ РАБОТУ. Используйте зажимные устройства или тиски для того, что удерживать рабочий материал при эксплуатации. Это безопаснее, чем держать его рукой, кроме того, обе ваши руки свободны для работы со станком.

(5). ИСНТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО СОДЕРЖАТЬ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. Следите за тем, что инструмент был острым и содержался в чистоте для того, что эксплуатация была безопасной, а его производительность – высокой. Следуйте указаниям инструкции для правильного нанесения смазки и смены дополнительных устройств.

(6). ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Следуйте рекомендациям инструкции по эксплуатации при выборе комплектующих принадлежностей для станка. Использование ненадлежащих принадлежностей может стать причиной возникновения опасности.

(7). НЕ ДОПУСКАЙТЕ НЕЗАПЛАНИРОВАННОГО ПУСКА СТАНКА. Убедитесь, что выключатель станка находится в выключенном положении “OFF” прежде чем подсоединить шнур питания к розетке.

(8). НАПРАВЛЕНИЕ ШЛИФОВАНИЯ. Шлифование лезвием или режущим устройством должно производиться только против направления  вращения лезвия или режущего механизма.

(9). ОТРЕГУЛИРУЙТЕ И ЗАКРЕПИТЕ направляющую лезвия пилы перед тем, как начать резку.

(10). СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТО НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕНА, неплотно закрепленная направляющая может повлиять на точность резки.

(11). УБЕДИТЕСЬ, что скорость движения лезвия установлена правильно в соответствии с разрезаемым материалом.

(12). ПРОВЕРЬТЕ, правильно выбран размер и тип лезвия пилы станка.

(13). ОСТАНОВИТЕ станок перед тем, как поместить материал в тиски.

(14).ВСЕГДА проверяйте, надежно ли закреплена заготовка в тисках перед началом резки.

(15). ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ. Если станок оборудован штепсельным разъемом с тремя контактами, его нужно подсоединять к трех-контактной электрической розетке. При использовании двух-контактной розетки с адаптером, его штепсель должен быть подсоединен к известному заземлению. Никогда не убирайте третий контакт.

C.РЕГУЛИРОВКА:

ПРОИЗВОДИТЕ все регулировочные работы с выключенным из питания станком. Чтобы достигнуть максимальной точности резки и грамотно отрегулировать станок во время сборки, внимательно изучите подробную инструкцию, приведенную в мануале.

D.РАБОЧАЯ СРЕДА:

(1). ПОДДЕРЖИВАЙТЕ РАБОЧУЮ ЗОНУ В ЧИСТОТЕ. Беспорядок в рабочих зонах и на лабораторных столах неминуемо влечет за собой несчастные случаи.

(2). НЕ ЭЕСПЛУАТИРУЙТЕ СТАНОК В ОПАСНОЙ СРЕДЕ. Не используйте приводные инструменты в местах с высокой влажностью или сырых местах, следите за тем, чтобы инструменты не попадали под дождь. Держите рабочую зону хорошо освещенной.

(3). НЕ ПУСКАЙТЕ В РАБОЧУЮ ЗОНУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ. Все дети и посетители должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.

(4). НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ и не используйте станок во взрывоопасных и других потенциально опасных средах.

E. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСУЖИВАНИЕ

(1). ОТКЛЮЧИТЕ станок от источника питания на время ремонта.

(2). ОСМОТРИТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ЧАСТИ СТАНКА. Прежде чем снова использовать станок, необходимо тщательно осмотреть поврежденную часть для того, чтобы удостовериться, что в дальнейшем она будет работать надлежащим образом и выполнять свои функции, проверьте параллельность движения подвижных частей станка, их соединение, поломку, установку и любые другие условия, которые могут повлиять на работу станка. Кожух или любая другая часть станка, которая была повреждена, должна быть отремонтирована или заменена новой.

(3). РАЗЪЕДИНИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ прежде чем начать сервисное обслуживание и при замене принадлежностей, таких, как лезвия пилы, режущие края, режущие части станка, и т.д.

(4). УБЕДИТЕСЬ, что устройства натяжения и оснастка ленточной пилы отрегулированы надлежащим образом.

(5). ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЬТЕ натяжение пилы, произведя проверочный надрез новым лезвием.

(6). ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ПИЛЫ, ВСЕГДА ослабляйте натяжение пилы в конце каждого рабочего дня.

(7). ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕРЯЙТЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЭМУЛЬСИЮ	. Низкий уровень охлаждающей жидкости может стать причиной образования пены и высоких температур лезвия пилы. Загрязненная или не сменяемая в течение недели жидкость может засорять насос, быть причиной искривленного реза, низкой скорости работы и постоянных отказов работы станка. Загрязненная жидкость также может стать причиной роста бактерий, которые неминуемо вызовут раздражение на коже.

(8). ПРИ РЕЗКЕ МАГНИЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте растворимые смазки или эмульсии (смесь воды и масла), поскольку присутствие воды в растворе резко увеличивает риск  воспламенения скола магния. Рекомендуем вам проконсультироваться со своим поставщиком охлаждающей эмульсии для получения конкретных инструкций по использованию охлаждающей жидкости при резке магния.

(9). ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ коррозии металлических поверхностей станка, когда растворимый компонент используется в качестве охлаждающей жидкости, обратите особое внимание на то, чтобы поверхности были сухими при накоплении текучей среды и очередная порция жидкости не испаряется слишком быстро, как, например, на участке между станиной станка и тисками.

F. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Данный станок предназначен только для общих целей резки с учетом указанных в инструкции возможностей.

G. УРОВЕНЬ ШУМА

Оцененный уровень звукового давления: 80 дБ

H. ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО:

В то время, когда крышка, закрывающая пильную раму, открыта, блокировочный выключатель сработает для останова станка, поэтому ни в коем случае не убирайте этот выключатель со станка и периодически проверяйте, нормально ли он функционирует.

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

| ДВИГАТЕЛЬ | 1.1 кВт, 380В |
| --- | --- |
| Скорость полотна пилы (MPM) | 912G. 912GDR | 50Гц | 31 65 95 |
|  | 912B7 | 50Гц | 26 50 73 95 |
|  | 912DR | 50Гц | 26 50 73 95 |
| Размер полотна (лезвия) | 27x0.9x2655mm/1”x0.035”x104.5” |
| Габариты ДxШxВ (мм) | 1580х620х1150(G) 1540х590х1150(B) 1600х600х1150 (DR.GDR) |
| Масса нетто/Масса брутто(кг) | 220/250(G..DR.GDR) 230/260(B) |
| Работоспособность | 0° | ○(мм) | 229(9”) |
|  |  | □(мм) | 178x305x(7”x12”) |
|  | ±45° | ○(мм) | 150(6”)(G.B) 165(6-1/2”)(DR. GDR) |
|  |  | □(мм) | 127x150(5”x6”) |
| Размер упаковки (мм) ДxШxВ | 1580х620х1150(G) 1540х590х1150(B) 1600х600х1150 (DR.GDR) |
| Уровень шума | 80дБ МАКС. |

2. ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА:

Распаковка

1. Для транспортировки станка в место назначения перед распаковкой, пожалуйста, воспользуйтесь подъемным устройством. (Рис. B)

2. Для транспортировки станка после распаковки, пожалуйста, воспользуйтесь оптоволоконным ремнемдля тяжелых работ, чтобы погрузить станок.

ВСЕГДА СЛЕДИТЕ ЗА НАЛИЧИЕМ УСТОЙЧИВОЙ ОПОРЫ У ВАС ПОД НОГАМИ И СОХРАНЯЙТЕ БАЛАНС, КОГДА ПЕРЕДВИГАЕТЕ СТАНОК.

Поскольку вес станка составляет 155 кг, рекомендуется транспортировать его при помощи подъемного устройства.

Рекомендации по транспортировке:

(1). Закрепите все стопорные рычаги прежде чем начать транспортировку.

(2). Всегда следите за наличием устойчивой опоры и сохраняйте баланс во время транспортировки этого станка весом 155 кг, делать это следует только при помощи оптоволоконного ремня для работы в тяжелом режиме, чтобы поднимать станок как показано на рисунке A.

(3). ВЫКЛЮЧАЙТЕ шнур питания перед проводкой электрической сети и удостоверьтесь, нормально ли заземлен станок и оснащен ли он автоматическим прерывателем сети, как рекомендовано в инструкции для безопасного проведения монтажа электропроводки.

(4). ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ, движется ли пильное полотно против часовой стрелки, в противном случае, перемените направление электропроводки согласно электрической схеме, а затем повторите эксплуатационное испытание.

(5). СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, чтобы машина всегда была защищена от воздействия прямых солнечных лучей, пыли, сырости и влаги.

6. МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНКА

7. ПОДБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ РАЗМЕР ЗУБЦОВ ПИЛЫ

Для того, чтобы процесс резки был максимально эффективным, и уменьшения до минимума затрат на предварительную резку, важно выбрать пильное полотно с нужным количеством зубцов на дюйм (TPI) согласно выбранному для резки материалу. Размер и форма материала определяют выбор зубцов.

ВЫБОР ЗУБЦОВ

Вам нужно учесть

1. Ширину разреза, а именно, расстояние, которое каждый зубец должен пройти с точки проникновения в заготовку и до той точки, где он выходит из заготовки.

2. Форму заготовки.

● Квадраты, прямоугольники, плоскости (символ :■)

Найдите ширину разреза в таблице (дюймы на внешнем круге и миллиметры на внутреннем.). Выберите шаг зубцов на маркировочном кольце с квадратной формой, которая соответствует ширине разреза.

ПРИМЕР: квадрат 6” (150 мм), используйте тип зубца с чередованием 2/3.

● Круглые сплошные заготовки (Символ :■)

Найдите диаметр заготовки в таблице. Выберите шаг зубцов на маркировочном кольце с круглой формой, которая соответствует размеру разрезаемого материала.

ПРИМЕР: круглая заготовка 4” (100 мм) , используйте зубцы с чередованием 3/4.

● Трубы, трубки, структурные заготовки (Символ: O H＾)

Определите среднюю ширину разреза, разделив площадь заготовки согласно отрезку, который пилочное полотно должно пройти для того, чтобы сделать полный разрез. Найдите среднюю ширину разреза в таблице. Выберите шаг зубца на кольце, маркированном трубами и структурными формами, соответствующими средней ширины вашего разреза.

ПРИМЕР: внешний диаметр 4” (100 мм) outside, внутренний диаметр трубы - 3”(75 мм).      4” (100 мм) OD = 12.5 кв. дюймов (79c㎡)

3” (75 мм) I D =7.0 кв.дюймов (44c㎡)

Площадь      = 5.5 sq.In. (35c㎡)

5.5 кв.дюймов. (35c㎡)/4” (100 мм) расстояние =1.38(35 мм) средняя ширина

1.38” (35 мм), используйте чередование зубцов 4/6

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации по скорости движения ленточной пилы и скорости резки, приведенные в данной таблице, являются приблизительными и предназначены для использования в качестве исходной расчетной точки для большинства расчетов. Для получения точных параметров распилки обратитесь к поставщику вашего пильного полотна.

8. СКОРОСТИ И СИЛА ПОДАЧИ ДЛЯ ОБРАТКИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК

Данные цифры приведены для резки материала 4”(100 мм) с чередованием зубцов 3/4 при использовании охлаждающей жидкости.

Увеличение скорости движения пилы:

15% при резке материала 1/4” (6.4 мм) с чередованием зубцов10/14

12% при резке материала 3/4” (19 мм) с чередование зубцов 6/10

10% при резке материала 1-1/4” (32 мм) с чередованием зубцов 5/8

5% при резке материала 2-1/2” (64 мм) с чередованием зубцов 4/6

Снижение скорости движения пилы:

12% при резке материала 8” (200 мм) с чередованием зубцов 2/3

| МАТЕРИАЛ | СПЛАВ № ASTM | СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПИЛЫ, М/МИН. |
| --- | --- | --- |
| Медный сплав | 173,932 | 96 |
|  | 330,365 | 87 |
|  | 623,624 | 81 |
|  | 230,260,272 | 74 |
|  | 280,264,632,655 | 74 |
|  | 101,102,110,122,172 | 71 |
|  | 1751,182,220,510 | 71 |
|  | 625,706,715,934 | 71 |
|  | 630 | 70 |
|  | 811 | 65 |
| Углеродистая сталь | 1117 | 103 |
|  | 1137 | 88 |
|  | 1141,1144 | 85 |
|  | 1141HI STRESS | 85 |
|  | 1030 | 100 |
|  | 1008,1015,1020,1025 | 97 |
|  | 1035 | 94 |
|  | 1018,1021,1022 | 91 |
|  | 1026,1513 | 91 |
|  | A36 (ФОРМЫ),1040 | 82 |
|  | 1042,1541 | 76 |
| Углеродистая сталь | 1044,1045 | 67 |
|  | 1060 | 61 |
|  | 1095 | 56 |
| Легированная сталь Ni-Ci-Mo | 8615,86120,8622 | 73 |
|  | 4340,E4340,8630 | 67 |
| Легированная сталь Ni-Ci-Mo | 8640 | 61 |
|  | E9310 | 53 |
| Инструментальная сталь | A-6 | 61 |
|  | A-2 | 55 |
|  | A-10 | 49 |
|  | D-2 | 27 |
|  | H-11,H-12,H-13 | 58 |
| Нержавеющая сталь | 420 | 58 |
|  | 430 | 46 |
|  | 410,502 | 43 |
|  | 414 | 35 |
|  | 431 | 29 |
|  | 440C | 24 |
|  | 304,324 | 36 |
|  | 304L | 35 |
|  | 347 | 33 |
|  | 316,316L | 30 |
|  | 416 | 58 |

СТРУЖКА-ИНДИКАТОР

Стружка является лучшим индикатором правильности выбора силы подачи. Отслеживайте тип стружки и корректируйте силу подачи в соответствии с полученной информацией.

Тонкая или порошкообразная стружка – увеличьте подачу или уменьшите скорость движения ленты.

Обгоревшая крупная стружка – уменьшите силу подачи и/или скорость движения ленточной пилы.

Волнистая серебристая и теплая стружка – оптимальная сила подачи и скорость движения пилы.

9. СБОРКА

Одна лошадиная сила двигателя, реакторный или конденсаторный пуск рекомендуются для наиболее экономически рентабельной работы. Пила обязательно должна вращаться против часовой стрелки. Обратите внимание, что направление вращение может быть изменено согласно направлениям, указанным на заводской табличке рядом с клеммой.

(1). Присоедините пластину крепления двигателя к раме при помощи длинного болта. Обратите внимание на то, что плоская сторона пластины должна быть закреплена лицом вверх.

(2). Присоедините предохранительную пластину к раме при помощи шурупа и стопорной шайбы, а также шайбы каретного болта и барашковой шайбы, используемых для того, чтобы укрепить пространство от пластины крепления двигателя до предохранительной пластины через паз в предохранительной пластине. Эти детали также служат для установки и закрепления двигателя в нужном месте, чтобы обеспечить надлежащую скорость и регулировку ленты.

(3). Поместите проставочную планку над длинным болтом и укрепите ее гайкой.

(4). Закрепите пространство между двигателем и пластиной крепления четырьмя болтами и гайками. Обратите внимание на то, что вал двигателя помещается через большое отверстие в предохранительной пластине и должен располагаться параллельно приводному валу.

(5). Присоедините шкив двигателя, меньший из двух, к валу двигателя. Обратите внимание на то, что шкив большего диаметра должен находиться на ближайшем расстоянии к двигателю. Не закручивайте зажимной винт.

(6). Присоедините шкив двигателя, больший из двух, к выступающему приводному валу. Обратите внимание, что шкив меньшего диаметра должен находиться на ближайшем расстоянии к подшипнику. Не закручивайте зажимной винт.

(7). Поместите ремень в один из желобков шкива, а другой конец в соответствующий желобок второго шкива.

(8). Выровняйте в одну линию ремень и оба шкива таким образом, чтобы части ремня были расположены параллельно в желобках шкива.

(9). Закрепите зажимные винты обоих шкивов в этом положении.

(10). Поместите ремень в нужной последовательности в желобки для того, чтобы установить необходимую скорость вращения пильного полотна. Проконсультируйтесь с таблицей резки материала.

(11). Отрегулируйте положение двигателя таким образом, чтобы опустить ремень примерно на ½ дюйма при нажатии на ремень большим пальцем.

(12). Затяните болт с головкой, удерживая пластину крепления с предохранительной пластиной.

(13). Соедините электрическую обвязку с клеммной коробкой двигателя. Двигатель должен быть защищен предохранителем с задержкой на срабатывание или прерывателем цепи при расчетной силе тока чуть больше, чем полная амперная нагрузка двигателя.

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

НАЧАЛО РАБОТЫ

(1). Поставьте пильную раму в самое высокое положение.

(2). Откройте тиски (зажимное устройство) для помещения туда обрабатываемой заготовки путем поворота колеса до опорной точки.

(3). Поместите заготовку на пильную раму. Если заготовка слишком длинная, поддерживайте ее конец.

(4). Надежно закрепите заготовку в тисках.

НАСТРОЙКА (РЕГУЛИРОВКА) ФИКСАТОРА ЗАГОТОВКИ

(1). Ослабьте барашковый винт, удерживая кожух фиксатора заготовки рядом с валом.

(2). Отрегулируйте кожух фиксаторы заготовки до желаемой длины.

(3). Поверните фиксатор заготовки в положение, максимально близкое ко дну заготовки.

(4). Крепко закрутите барашковый винт.

(5). НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ пильному полотну опираться на заготовку, пока двигатель выключен.

СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

При использовании ленточной пилы, всегда меняйте скорость движения пилы на ту, которая наилучшим образом подходит для резки того или иного материала. Далее приведены некоторые приблизительные параметры для нескольких материалов.

| Материал | Скорость м/мин | Используемый желобок ременного шкива |
| --- | --- | --- |
|  | 912(G.GDR) | 912 (B.DR) |
|  | 50Гц | 50Гц | Шкив двигателя | Шкив пилы |
| Инструмент, нержавеющие стальные сплавы Подшипниковая бронза | 31 | 26 | малый | Самый большой |
| Сталь со средним и высоким содержанием углерода Твердая латунь или бронзы Сталь с низким или средним содержанием углерода Мягкая латунь | 65 | 50 | Средний | Большой |
|  |  | 73 | Большой | Средний |
| Алюминий Пластик | 95 | 95 | Самый большой | Малый |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ СКОРОСТИ

(1) Выберите необходимую скорость резки, согласно материалу заготовки и таблице выбора пильного полотна.

(2) Поверните ручку смены скоростей напрямую для установки необходимой скорости.

(3) Менять скорость во время процесса резки запрещено.

(4) Скорость изменяется в момент, когда станок остановлен и выставлен на солнце (перед началом резки)

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Удостоверьтесь, что пильное полотно соединено со шкивом таким образом, что вертикальный угол задевает сначала заготовку.

ДВИЖЕНИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

ЗАПУСК ПИЛЫ

Описание функции кнопки включения

| Emergency push button | Кнопка аварийного останова |
| --- | --- |
| Start button | Кнопка пуска |
| stop button | Кнопка останова |
| Coolant selection switch | Кнопка выбора теплоносителя |

ВНИМАНИЕ	: НИКОГДА НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ НА СТАНКЕ БЕЗ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН.

Удостоверьтесь, что пильное полотно не находится в контакте с заготовкой в момент запуска двигателя пилы. Запустите двигатель, подождите пока пила наберет полную скорость, а затем начните процесс резки, медленно опуская пильную раму на заготовку. НЕ ОСЛАБЛЙТЕ И НЕ УСИЛИВАЙТЕ НАЖИМА. Позвольте весу пильной рамы создавать силу реза. Пила автоматически выключится по завершению процесса резки.

ВЫБОР ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Восьми-зубчатая пила, предназначенная для общего применения, поставляется вместе с ленточной пилой для резки металла. Дополнительное пильное полотно с зубцами размера 4, 6, 8 и 10 доступны под заказ. Выбор размера зубцов пилы определяется толщиной заготовки для резки: чем тоньше заготовка, тем больше должны быть зубцы у пилы. Для того, чтобы процесс резки был выполнен хорошо, необходимо, чтобы как минимум 3 зубца одновременно проникали в заготовку. Если зубцы пильного полотна расположены так далеко друг от друга, что при резке перекрывают заготовку, это может за собой серьезные повреждения и полотна, и заготовки.

СМЕНА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Поднимите пильную раму в самую высокую позицию и откройте ограждения ленточной пилы. Ослабьте головку натяжного винта настолько, чтобы пильное полотно могло соскользнуть с колес. Установите новую ленту с зубцами, наклоненными к двигателю, следующим образом:

(1). Поместите пильное полотно между каждым из направляющих подшипников.

(2). Оберните полотно вокруг нижней части шкива двигателя левой рукой и удерживайте в таком положении.

(3). Удерживайте полотно туго натянутым путем натяжения полотна вверх правой рукой, находящейся на самом верху заготовки.

(4). Уберите левую руку от нижней части шкива и поместите ее на самый верх заготовки, продолжая оттягивать полотно вверх.

(5). Уберите правую руку с полотна и отрегулируйте положение верхнего шкива таким образом, чтобы левая рука могла обернуть полотно вокруг шкива, используя большой, указательный пальцы и мизинец в качестве направляющих.

(6). Поворачивайте против часовой стрелки рычаг натяжения ленточной пилы до тех пор, пока полотно не окажется в таком положении, где оно не может соскользнуть. Не прилагайте слишком много силы.

(7). Замените ограждения ленточной пилы.

(8). Поместите 2-3 капли смазки на пильное полотно.

ЗАЖИМНАЯ СИСТЕМА TRU-LOC ИНСТРУКЦИИ

(1). Положение тисков в закрытом положении.

(2). Положение тисков в ослабленном положении. (открыты наполовину).

(3). Положение тисков в ослабленном положении(полностью открыты).

Для использования системы зажимов следуйте следующим инструкциям:

1)  Поднимите рычаг подъема пилы на 2 дюйма выше заготовки, закройте цилиндрический клапан для того, чтобы удерживать рычаг в таком положении.

2)  Поместите заготовку на стол. Поверните ручку тисков (а) вверх на 46 градусов (наполовину открыты) для того, чтобы ослабить зажимное устройство. Поверните консоль колодок тисков против заготовки, повернув прямоугольный рычаг (b). Потяните рукоятку тисков вниз (a) для закрепления заготовки в таком положении.

3)  Ослабить зажим тисков, удерживать заготовку и поднять рукоятку зажимного устройства (a) вверх на 90 градусов, чтобы полностью открыть тиски. Извлеките заготовку.

БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА ЗАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА (912B. 912G)

(1). Ослабьте позиции A. B. C. D. Поверните винты.

(2). Отрегулируйте тыловую часть зажимного устройства до положения резьбового отверстия. (E)

(3). Установите шкалу на желаемый угол.

(4). Отрегулируйте переднюю часть (F) так, чтобы она была  параллельна задней части (E)

(5). Затяните винты A. B. C. D.

БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА РЕЗКИ ЗАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА (912DR. 912GDR)

(1). Вытяните пластиковую ручку (маховик) (A). Поверните и закрепите его.

(2). Ослабьте сжатие (B). Затем поверните каркас корпуса на желаемый угол. Следите за тем, чтобы пильное полотно находилось выше, чем стол зажимного устройства, вытягивая вверх, когда угол резки при вращении пильного полотна по и против часовой стрелки выше угла поворота каркаса корпуса и следите за тем, чтобы полотно постоянно находилось выше зажимного устройства. Затем потяните вперед консоль колодок тисков (переднюю часть), установив в нужное положение.

(3). Закрепите зажим (B), получив искомый угол резки.

(4). Угол вращения 45 градусов закреплен стопорным винтом.

11. РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПОДШИПНИКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

ВНИМАНИЕ: Это самый важный параметр работы на станке, требующий регулировки. Невозможно получить удовлетворительный результат работы при плохо отрегулированных направляющих пилы. Направляющие подшипники ленточной пилы отрегулированы и прошли испытание мощности еще на заводе-производителе выполнением нескольких испытательных надрезов для обеспечения надлежащих условий работ. Объективная необходимость их регулировки возникает редко, однако если их не регулировать в таких случаях, это может привести в серьезному повреждению пильного полотна. Так как регулировка направляющей является решающим фактором для работы вашей пилы, всегда стоит попробовать заменить пильное полотно, чтобы проверить, исправит ли это положение, прежде чем начинать регулировку подшипников. Если одна сторона пильного полотна затупилась быстрее, чем другая, к примеру, это может стать причиной кривой резки. Если смена пильного полотна исправит проблему, то регулировка не понадобится. В противном случае, проверьте , находятся ли направляющие на необходимом друг от друга расстоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Между пильным полотном и направляющими подшипниками должен быть зазор 000(едва касаясь) 001, для его получения, выполните следующие действия:

1. Внутренний направляющий подшипник закреплен и не может быть отрегулирован.

2. Внешний направляющий подшипник смонтирован на эксцентриковой втулке и может регулироваться.

3. Ослабьте гайку, придерживая эксцентрическую втулку. Начните процесс регулировки.

4. Установите втулку в нужное положение, повернув болт для получения искомого зазора.

5. Закрепите гайку.

6. Отрегулируйте второй направляющий подшипник таким же образом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Регулируйте натяжение пильного полотна до тех пор, пока задняя часть полотна (A) не встанет напротив шкива ленточной пилы (передняя часть) без усилий.

2. Убедитесь, что гайка (E) надежно закреплена.

3. Поверните эксцентрическую втулку (B) против часовой стрелки, когда подшипник (D) будет надлежащим образом соприкасаться с пильным полотном, закрепите гайку (E).

4. Для регулировки ослабьте стопорный винт (F) и двигайте пильное полотно вверх или вниз до тех пор, пока оно не начнет слегка соприкасаться с тыльной стороной ленточной пилы (A).

5. Направляющие твердосплавного полотна (L) Рис.1, также должны быть отрегулированы таким образом, чтобы они слегка соприкасались с полотном, что достигается ослаблением винтов (M).

6. Повторите шаги 1, 2, 3,4 и 5, чтобы отрегулировать другую сторону направляющих подшипников пильного полотна (G).

7. Откорректируйте положение опоры и пильного полотна, чтобы они были в вертикальной позиции, согласно схеме. Если необходимо, ослабьте натяжение винтов (F).

8. Зафиксируйте тягу пильного полотна, откорректируйте положение тисков (H) и пильного полотна так, чтобы они оказались в вертикальном положении, а затем затяните стопорные винты (I)

9. Ослабьте стопорный винт 9K), двигайтесь от передней стороны зажимного устройства (J) к задней (H), плотно прижимая их. Закрутите стопорные винты (K).

12. РЕГУЛИРОВКА ХОДА ПИЛЫ

(1). Откройте ограждение ленточной пилы.

(2). Уберите составляющие направляющей пилы (верхнюю и нижнюю части).

(3). Ослабьте шестигранный винт поворотного механизма до такой степени, чтобы будучи ослабленным, он тем не менее продолжал плотно сидеть.

(4). Не выключая станок из сети, отрегулируйте натяжение стопорного винта и маховика пильного полотна одновременно для поддержания постоянного натяжения полотна. Стопорный винт и маховик должны всегда быть развернуты в противоположных направлениях, то есть когда один повернут по часовой стрелке, другой должен быть повернут против часовой. Пильное полотно идет надлежащим образом, когда задняя его сторона слегка касается плеча шкива или возле центральной линии шкива есть небольшой зазор. Следите за тем, чтобы не закрепить пильное полотно слишком плотно, поскольку это создаст лишь иллюзию правильной регулировки и сократит срок службы вашего пильного полотна.

(5). Закрепите шестигранный винт поворотного механизма. ВАЖНО: Иногда, пытаясь совершить необходимую регулировку, можно повредить изначально установленные параметры. Если это произошло, сделайте следующее:

a. Ослабьте стопорный винт и потяните его назад, насколько это возможно, при этом он должен оставаться в резьбовом отверстии.

b. Поверните шестигранный винт против часовой стрелки, пока он не остановится (не закрепляйте).

c. Поверните стопорный винт, пока он снова полностью не войдет в резьбовое отверстие, затем продолжите вкручивать его по половине оборота и проверяйте ход машины, включая ее.

d. если нужна дальнейшая регулировка, обратитесь снова к шагу 4.

(6). Выключите станок из сети питания.

(7). Замените части сборки пильного полотна –для этого может понадобиться слегка ослабить натяжение полотна.

(8). Отрегулируйте вертикальное положение частей направляющих подшипников ленточной пилы таким образом, чтобы задняя сторона пилы только соприкасалась с шариковой опорой.

(9). Проведите финальную проверку хода. При необходимости поправьте регулировки (см. Шаг 4)

(10). Замените ограждения пилы.

Регулировка гидравлической подачи

(1). Для регулировки подачи во время резки поверните клапан расхода (A) против часовой стрелки, чтобы ускорить подачу.

(2). При слишком быстрой скорости рабочей подачи, поднимите пильную раму, затем замедлите скорость подачи во избежание повреждения пильного полотна.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СТАНОК ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ УБИРАТЬ КАКОЙ-ЛИБО КОМПОНЕНТ.

Гораздо легче поддерживать станок в хорошем состоянии и обеспечивать его стабильную работу путем проведения регулярных осмотров и тех.обслуживания, чем искать и устранять причину поломки, когда что-то выходит из строя.

(1). Ежедневное Т.О. (выполняется оператором станка)

(a) Пополнение смазочного материала перед началом работы на станке.

(b) Если температура ведущего вала слишком высока, что вызывает перегрев станка или странный шум, немедленно остановите станок, чтобы проверить, все ли исправно, для продолжения качественной работы.

(c) Содержите рабочее место в чистоте; раскрепляйте зажимной механизм, убирайте режущий инструмент и заготовку со стола; после работы всегда отключайте источник питания станка; убирайте стружку и пыль со станка и следуйте инструкциям по нанесению смазки или антикоррозийного покрытия перед тем, как покинуть рабочее место.

(2). Еженедельное Т.О.

(a) Чистите и наносите защитный слой на винт подачи, слегка ослабляя его.

(b) Проверяйте, достаточно ли смазки на скользящей поверхности и вращающихся частях. При недостатке смазочного материала исправьте это.

(3). Ежемесячное Т.О.

(a) Проверьте, не разболтались ли детали, которые должны быть надежно зафиксированы.

(b) Смажьте подшипник, транспортер и червячный вал для предотвращения изнашивания.

(4). Ежегодное Т.О.

(a) Отрегулируйте горизонтальное положение стола для точности резки.

(b) Проверяйте электрический провод, вилки, переключатели как минимум раз в год, чтобы предотвратить ослабление или износ.

14. СМАЗКА

Смазывайте следующие детали, используя смазку SAE-30, как указано.

(1). Шариковый подшипник - нет.

(2). Подшипник ведомого шкива – 6-8 капель в неделю.

(3). Ходовой винт зажимного устройства – по необходимости.

(4). Зубчатые колеса функционируют, находясь в масляной среде и поэтому смена масла им требуется не чаще раза в год; за исключением случаев, если смазка внезапно пришла в негодность из-за загрязнения или появилась утечка из-за неаккуратной замены кожуха редуктора. В течение нескольких дней после замены масла привод червячного редуктора будет работать на высоких температурах. Если температура не превышает 93 градусf по Цельсию, то нет причин для беспокойства.

Следующие смазки могут быть использованы:

Atlantic Refinery Co.   Масло Mogul Cyl.

Cities Service Gptimus №.6

Gulf Refinery Co   Среднее редукторное масло

15. ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Признак | Возможные причины | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Слишком сильное повреждение пильного полотна | 1. Заготовка неплотно закреплена в тисках. 2. Неправильная скорость или подача 3. Расстояние между зубцами слишком велико 4. Материал слишком грубый 5. Неправильное натяжение пилы 6. Зубцы пилы контактируют с материалом до начала резки 7. Ленточное полотно трется о фланец колеса 8. Несоосные направляющие подшипники 9. Ленточное полотно слишком толстое 10. Трещины при сварке | 1. Плотно закрепите заготовку 2. Отрегулируйте скорость или уровень подачи 3. Замените на полотно с малым расстоянием между зубцами 4. Используйте пилу с медленной скоростью и полотно с малым расстоянием меж зубцами 5. Отрегулируйте таким образом, чтобы пила не соскальзывала на колесо 6. Поместите полотно так, чтобы контакт с материалом начался только после начала работы 7. Отрегулируйте колесо 8. Отрегулируйте направляющие подшипники 9. Используйте более тонкое пильное полотно 10. Повторная сварка, отслеживайте качество сварки |
| Преждевременное затупление пильного полотна | 1. Слишком грубы зубцы 2. Слишком высокая скорость 3. Несоответствующее давление подачи 4. Твердые точки или осадок на материале 5. Упрочнение заготовки материала 6. Закручивание пилы 7. Недостаточная длина полотна 8. Скольжение полотна | 1. Подберите полотно с другими зубцами 2. Уменьшите скорость 3. Уменьшите натяжение пружины со стороны полотна 4. Уменьшите скорость, увеличьте подающее давление 5. Увеличьте подающее давление, уменьшив натяжение пружины 6. Замените новым полотном и отрегулируйте его натяжение 7. Закрепите плотно маховик натяжения полотна 8. Усильте натяжение полотна |
| Необычный износ стороны/задней части полотна | 1. Износ направляющих пилы 2. Направляющие подшипники не отрегулированы 3. Консоль направляющего подшипника неплотно закреплена | 1. Замените 2. Отрегулируйте вручную 3. Закрепите |
| Вырывание зубцов полотна | 1. Зубцы слишком грубые для выполняемой работы 2. Слишком сильное давление и низкая скорость 3. Вибрирующая заготовка 4. Нагрузка на углубление между зубцами | 1. Подберите полотно с подходящими зубцами 2. Уменьшите давление, увеличьте скорость 3. Надежно закрепите заготовку 4. Используйте полотно с более грубыми зубцами или убирайте стружку из углублений |
| Двигатель перегревается при работе | 1. Слишком высокое натяжение пилы 2. Слишком высокое натяжение приводного ремня 3.Полотно слишком грубое для работы 4. Полотно слишком тонкое для работы 5. Редукторы не отрегулированы 6. Редукторам необходима смазка 7. Остатки резки застревают в пиле | 1. Уменьшите натяжение полотна 2. Уменьшите натяжение приводного ремня 3. Используйте более тонкое полотно 4. Используйте более грубое полотно 5. Отрегулируйте редукторы так, чтобы транспортер занял центральное положение 6. Проверьте масляный канал 7. Уменьшите обратную скорость гребня |
| Неровная резка | 1. Слишком большое давление подачи 2. Не отрегулированы направляющие подшипники 3. Несоответствующее натяжение полотна 4. Тупое пильное полотно 5. Неверно выбранная скорость 6. Слишком большой зазор между направляющими 7. Неплотно закреплен направляющий узел полотна 8. Вал полотна находится слишком далеко от фланцев колеса | 1. Уменьшите давление, увеличив натяжение пружины на одной из сторон пилы 2. Отрегулируйте направляющий подшипник, зазор не должен быть больше 0.001 3. Увеличьте натяжение полотна, отрегулировав его 4. Замените полотно 5. Отрегулируйте скорость 6. Отрегулируйте величину зазора 7. Закрепите 8. Перенаправьте ход полотна в соответствии с инструкциями. |
| Грубая резка | 1. Слишком большая скорость или подача 2. Слишком грубое полотно 3. Недостаточное натяжение полотна | 1. Уменьшите скорость или подачу 2. Замените на более тонкое полотно 3. Отрегулируйте натяжение пилы |
| Закручивание полотна | 1. Остатки резки застревают в пиле 2. Слишком сильное натяжение пилы | 1. Уменьшите обратную скорость гребня 2. Уменьшите натяжение пилы |

Диаграмма цепи

Электротехнические характеристики

| Schedule of electrical equipment | Схема электрооборудования |
| --- | --- |
| sheet | лист |
| item | наименование |
| QTY | количество |
| supplier | поставщик |
| Supplier reference | Маркировка поставщика |
| remark | комментарий |
| Limit switch | Предельный выключатель |
| Emergency stop | Аварийный останов |
| Technical data | Технические данные |
| Power off | выключение |
| Power on | Подача питания |
| Pump power on | Подача питания к насосу |
| contactor | замыкатель |
| relay | рулу |
| Overload relay | Реле перегруза |
| fuse | пробка |
| transformer | трансформатор |
| Cable for main motor | Кабель для главного двигателя |
| Cable for coolant pump motor | Кабель для двигателя насоса холодоносителя |
| box | кожух |

Диаграмма цепи

Электротехнические характеристики

| Schedule of electrical equipment | Схема электрооборудования |
| --- | --- |
| sheet | лист |
| item | наименование |
| QTY | количество |
| supplier | поставщик |
| Supplier reference | Маркировка поставщика |
| remark | комментарий |
| Limit switch | Предельный выключатель |
| Emergency stop | Аварийный останов |
| Technical data | Технические данные |
| Power off | выключение |
| Power on | Подача питания |
| Pump power on | Подача питания к насосу |
| contactor | замыкатель |
| relay | реле |
| Overload relay | Реле перегруза |
| fuse | пробка |
| transformer | трансформатор |
| Cable for main motor | Кабель для главного двигателя |
| Cable for coolant pump motor | Кабель для двигателя насоса холодоносителя |
| box | кожух |

Диаграмма цепи

| transformer | трансформатор |
| --- | --- |
| Emergency stop | Аварийный останов |
| Start switch | Пусковой включатель |
| Limit switch | конечныый выключатель |
| contactor | замыкатель |
| overload | перегруз |
| motor | двигатель |
| pump | насос |

МОДЕЛЬ № 912B

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| КОД | № ДЕТАЛИ | ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192012A | Поворотная опора |  | 1 |
| 2 | 192009A | Трапециевидный винт |  | 1 |
| 9 | 1811388B | Трапециевидная Гайка |  | 1 |
| 15 | 181266 | Болт крепления |  | 1 |
| 16 | W008 | Пружинная шайба | 3/8”x25xt2 | 2 |
| 17 | 192015 | Консоль тисков (передняя часть) |  | 1 |
| 18 | S410 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/2”L | 1 |
| 19 | N001 | Шестигранная Гайка | 1/2” | 1 |
| 20 | W002 | Пружинная шайба | 1/2”x28xt2 | 2 |
| 21 | S501 | Зажимной винт | 1/2”x2”L | 1 |
| 22 | S003 | Шестигранный винт | 1/2”x2”L | 1 |
| 24 | 192008 | Консоль тисков (боковая часть) |  | 1 |
| 25 | S708 | Винт с полукруглой головкой | 3/16”x3/8”L | 2 |
| 26 | W007 | Пружинная шайба | 3/16”x12xt0.8 | 2 |
| 27 | 192044 | Шкала |  | 1 |
| 28 | 181117-1 | Пружина |  | 1 |
| 29 | 181118 | Болт регулировки пружины |  | 1 |
| 30 | 192040 | Консольручки пружины |  | 1 |
| 31 | W016 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt2 | 1 |
| 32 | S022 | Шестигранный винт | 5.16”x3/4”L | 1 |
| 33 | W014 | Пружинная шайба | 3/8”x23xt2 | 1 |
| 34 | N005 | Шестигранная Гайка | 3/8” | 1 |
| 35 | 192051 | Втулка |  | 1 |
| 36 | 192042A | Опорный стержень |  | 1 |
| 37 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 1 |
| 38 | 192003 | Консоль цапфы |  | 1 |
| 39 | 181270 | Шайба |  | 1 |
| 40 | S012 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/2”L | 2 |
| 41 | ET2108 | Наконечник провода | 5/8” | 1 |
| 42 | 192033 | Протектор цилиндра |  | 1 |
| 43 | W018 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt3 | 2 |
| 44 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 2 |
| 45 | 181301-2 | Нижняя опора цилиндра |  | 1 |
| 46 | W016 | Пружинная шайба | 5/16”x19xt1.5 | 1 |
| 47 | S018 | Шестигранный винт | 5/16”x1/2”L | 1 |
| 48 | 191224 | Барашковый винт |  | 1 |
| 49 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 1 |
| 50 | 3021 | Стопорный стержень материала |  | 1 |
| 51 | 181125 | Консоль дистанционного блока |  | 1 |
| 52 | ET1624 | Концевой выключатель |  | 1 |
| 53 | 181431 | Прокладка редуктора |  | 1 |
| 54 | 181420 | Корпус |  | 1 |
| 55 | S708 | Винт с полукруглой головкой | 3/16”x3/8”L | 2 |
| 56 | 192011 | Фиксированная пластина |  | 1 |
| 57 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16xt1.5 | 1 |
| 58 | S019 | Шестигранный винт | 5/16”x1-1/2”L | 1 |
| 59 | S014 | Шестигранный винт | 3/8”x3/4”L | 1 |
| 60 | 181112A | Опорная пластина |  | 1 |
| 61 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 2 |
| 62 | W017 | Пружинная шайба | 5/16”x18xt1.5 | 2 |
| 63 | N005 | Шестигранная Гайка | 3/8” | 2 |
| 64 | 181304-2 | Полный блок цилиндра | RF-712N | 1 |
| 65 | S412 | Шестигранный винт | 3/8”x2-1/4”L | 1 |
| 66 | W013 | Пружинная шайба | 3/8”x20xt2 | 3 |
| 67 | 181302-2 | Верхняя опора цилиндра |  | 1 |
| 69 | N005 | Шестигранная Гайка | 3/8” | 1 |
| 70 | S017 | Шестигранный винт | 5/16”x1”L | 3 |
| 72 | 192045S | Стойка в сборе |  | 1 |
| 73 | S017 | Шестигранный винт | 5/16”x1”L | 7 |
| 74 | W017 | Пружинная шайба | 5/16”x18xt1.5 | 8 |
| 75 | N007 | Шестигранная Гайка | 5/16” | 7 |
| 76 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/4”L | 1 |
| 77 | N005 | Шестигранная Гайка | 3/8” | 1 |
| 78 | 191106A | Фильтр |  | 1 |
| 79 | S708 | Винт с полукруглой головкой | 3/16”x3/8”L | 2 |
| 80 | ET1401 | Рычажный переключатель |  | 1 |
| 81 | 3131 | Кожух переключателя |  | 1 |
| 82 | 181932 | Кожух рыжачного переключателя |  | 1 |
| 84 | 192019 | Консоль блока колеса |  | 2 |
| 85 | W019 | Пружинная шайба | 5/8”x40xt3 | 2 |
| 86 | S016 | Шестигранный винт | 3/8”x3/4”L | 2 |
| 87 | 192022 | Рулевая тяга |  | 2 |
| 88 | P202 | Шпонка | ∮3x25L | 2 |
| 89 | 181129 | Колесо |  | 2 |
| 90 | N007 | Шестигранная Гайка | 5/16” | 6 |
| 91 | W015 | Пружинная шайба | 5/16”x12xt2 | 12 |
| 92 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 6 |
| 93 | 192039 | Ручка (маховик) без вала |  | 1 |
| 94 | N005 | Шестигранная Гайка | 3/8” | 4 |
| 95 | W014 | Пружинная шайба | 3/8”x23/t2 | 8 |
| 96 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”X1-1/4”l | 4 |
| 97 | 181256 | Резервуар с охлаждающей жидкостью |  | 1 |
| 98 |  | Насос |  | 1 |
| 99 | W004 | Пружинная шайба | 1/4”x19xt1.5 | 4 |
| 100 | S701 | Винт с полукруглой головкой | 1/4”x1/2”L | 4 |
| 101 | 181854 | Рукав | OD16ммxID13ммx260м | 1 |
| 102 | 181852 | Соед. муфта | 3/8”PT | 1 |
| 105 | S708 | Винт с полукруглой головкой | 3/16x3/8”L | 2 |
| 109 | 181401 | Электрическая коробка |  | 1 |
| 110 | S708 | Винт с полукруглой головкой | 3/16x3/8”L | 2 |
| 111 | ET2107 | Проволочный ниппель | 1/2” | 2 |
| 112 | 181402 | Корпус |  | 1 |
| 190 | 101073 | Трехходовой клапан |  | 1 |
| 191 | 1341089 | Фиттинг рукава | 1/4PTx1/4” | 2 |
| 192 | 192056 | Рукав | OD8xID6x1100L | 1 |
| 193 | S475 | Шестигранный винт | 1/4x1-1/4”L | 2 |
| 194 | 192053 | Клапан | 1/4”PTx5/16” | 1 |
| 195 | 192058 | Рукав | OD12xID8x14000L | 1 |
| 196 | 192057 | Рукав | OD8xID6x400L | 1 |
| 197 | 101079 | Рукавный ниппель |  | 2 |
| 200 | 192001 | Рама |  | 1 |
| 201 | W204 | Пружинная шайба | 3/8” | 4 |
| 202 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/4”L | 4 |
| 203 | 192041 | Пластина опоры |  | 1 |
| 204 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16xt1.5 | 2 |
| 205 | S201 | Винт с полукруглой головкой | 1/4”x1/2”L | 2 |
| 206 | S608 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 5/16”x3/4”L | 1 |
| 208 | S708 | Винт с полукруглой головкой(только для CE ) | 3/16”x3/8”L | 2 |
| 209 | W007 | Пружинная шайба(только для CE) | 3/16”x12xt0.8 | 2 |
| 210 | 192023A | Кончик выключателя |  | 1 |
| 211 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16x1.5 | 1 |
| 212 | S201 | Винт с полукруглой головкой | 1/4”x1/2”L | 1 |
| 213 | 1965052 | Ручка (маховик) |  | 1 |
| 214 | S414 | Шестигранный винт | 5/16”x1”L | 2 |
| 215 | W008 | Пружинная шайба | 3/8”x25xt2 | 1 |
| 216 | 192038A | Пильное полотно Tension Bar |  | 1 |
| 217 | P003 | Шпилька | ∮3x20L | 1 |
| 218 | 192037A | Корпус ручки |  | 1 |
| 218 | 192037B | Корпус ручки | По специальному запросу | 1 |
| 219 | 3027-1 | Ручка (маховик) |  | 3 |
| 220 | 193050 | Пильное полотно Wheel Shaft |  | 1 |
| 221 | P005 | Шпилька | ∮4x22L | 1 |
| 222 | 193052 | Волочильный стан скользящей панели |  | 1 |
| 223 | 192052 | Волочильный стан натяжения полотна |  | 1 |
| 224 | 181210 | Скользящая панель |  | 2 |
| 225 | 192026 | Пружина |  | 1 |
| 226 | S608 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 5/16”x3/4”L | 1 |
| 227 | W205 | Пружинная шайба | 5/16” | 4 |
| 228 | S020 | Шестигранный винт | 5/16”x1”L | 4 |
| 229 | W015 | Пружинная шайба | 5/16”x12xt2 | 2 |
| 230 | S019 | Шестигранный винт | 5/16”1-1/2”L | 2 |
| 231 | 193051 | Втулка |  | 1 |
| 232 | HCR06 | Стопорное кольцо | R52 | 1 |
| 233 | CA6205 | Кольцо шарового подшипника(6202LLB) | 6205 | 2 |
| 235 | 192016A | Ведомый ролик |  | 1 |
| 238 | W017 | Пружинная шайба | 5/16”x18xt1.5 | 1 |
| 239 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”3/4”L | 1 |
| 240 | 192050A | Пильное полотно | 27x0.9x2655x5-8T | 1 |
| 241 | 192014 | Протектор редуктора (только для CE ) |  | 1 |
| 242 | W005 | Пружинная шайба( только для CE) | 1/4”x16xt1.5 | 2 |
| 243 | S704 | Винт с полукруглой головкой(Только для CE ) | 1/4”3/8”L | 2 |
| 244 | 181216-1AS | Редуктор в сборе |  | 1 |
| 262 | 181226B | Шкив цапфы |  | 1 |
| 263 | S604 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x3/8”L | 2 |
| 264 | 192017A | Приводной шкиф |  | 1 |
| 265 | S604 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x3/8”L | 2 |
| 266 | 181991 | Консольаварийного выключателя (только для CE) |  | 1 |
| 267 | S449 | Шестигранный винт(только для CE) | M6x15L | 2 |
| 268 | S708 | Винт с полукруглой головкой(только для CE) | 3/16”x3/8”L | 4 |
| 269 | 192034 | Консоль опоры двигателя |  | 1 |
| 270 | W016 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt2 | 4 |
| 271 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 4 |
| 272 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 2 |
| 273 | W018 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt3 | 2 |
| 274 | 181234A | Опорная пластина двигателя |  | 1 |
| 275 | N007 | Шестигранная Гайка | 5/16” | 2 |
| 276 | S021 | Шестигранный винт | 5/16”x2”L | 2 |
| 277 | S503 | Зажимной винт | 5/16”x1”L | 4 |
| 278 |  | Двигатель |  | 1 |
| 279 | W016 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt2 | 4 |
| 280 | N007 | Шестигранная Гайка | 5/16” | 4 |
| 281 | 181235B | Шкив двигателя |  | 1 |
| 282 | S604 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x3/8”L | 1 |
| 283 | K008 | Ключ | 5x5x30L | 1 |
| 284 | 181237I | Корпус шкива двигателя |  | 1 |
| 285 | W202 | Пружинная шайба | 1/4” | 2 |
| 286 | S006 | Шестигранный винт | 1/4”x1/2”L | 2 |
| 288 | 3058 | Заполняющий винт |  | 1 |
| 289 | 192004S | Регулируемая Консоль в сборе |  | 1 |
| 290 | W008 | Пружинная шайба | 3/8”x25xt2 | 3 |
| 291 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/4”L | 1 |
| 295 | W208 | Пружинная шайба | 3/8” | 4 |
| 296 | N006 | Шестигранная Гайка | 3/8”UNF | 4 |
| 301 | W017 | Пружинная шайба | 5/16”x18xt1.5 | 1 |
| 302 | W205 | Пружинная шайба | 5/16” | 1 |
| 303 | S416 | Шестигранный винт | 5/16”x1-1/4”L | 1 |
| 308 | 192027S | Щеточный узел |  | 1 |
| 317 | 192005S | Регулируемая Консоль в сборе(перед) |  | 1 |
| 318 | W008 | Пружинная шайба | 3/8”x25xt2 | 1 |
| 319 | 3066-3 | Регулируемая ручка полотна |  | 1 |
| 320 | 181231A | Кожух Пильного полотна (Передняя часть) |  | 1 |
| 321 | S711 | Винт с полукруглой головкой | 5/32”x1/4”L | 2 |
| 326 | 181874 | Ремень | 3Vx270 | 1 |
| 327 | 192002B | Пильное полотно (Кожух задней части) |  | 1 |
| 329 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16xt1.5 | 4 |
| 330 | S701 | Винт с полукруглой головкой | 1/4”x1/2”L | 4 |
| 331 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16xt1.5 | 2 |
| 332 | 181202 | Ручка (маховик) |  | 2 |
| 337 | N016 | Гайка | 1/2” | 2 |
| 338 | W002 | Пружинная шайба | 1/2”x28xt2 | 2 |
| 339 | 192049 | Втулка |  | 1 |
| 340 | 181306 | Консоль |  | 1 |
| 340 | 181306A | Консоль | По запросу | 1 |
| 341 | S720 | Винт с полукруглой головкой | M4x5L | 4 |
| 342 | 181305 | База переключателя |  | 1 |
| 342 | 181305A | База переключателя | По запросу | 1 |
| 343 | W023 | Пружинная шайба | M5 | 4 |
| 344 | S721 | Винт с полукруглой головкой | M5x10L | 2 |
| 364 | 3027-1 | Ручка (маховик) |  | 1 |
| 365 | 193057 | Ручка (маховик) |  | 1 |
| 366 | S601 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x1/2”L | 1 |
| 367 | 193055 | Блок давления |  | 1 |
| 368 | HW007 | Пружинная шайба | M12xt2 | 1 |
| 369 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/4”L | 2 |
| 370 | W013 | Пружинная шайба | 3/8”x20xt2 | 2 |
| 371 | HP018 | Шпилька | ∮5x20L | 1 |
| 372 | 193056 | Вал давления |  | 1 |
| 373 | 193059 | Ручка (маховик) без вала |  | 1 |
| 374 | 290086 | Пластковая круглаяРучка (маховик) |  | 1 |
| 375 | CA51101 | Подшипник |  | 1 |
| 376 | 193063 | Шайба |  | 1 |
| 377 | 193058 | Пружина |  | 1 |

МОДЕЛЬ № 912B

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| КОД | № ДЕТАЛИ | ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192012A | Поворотная опора |  | 1 |
| 2 | 192009A | Трапециевидный винт |  | 1 |
| 9 | 1811388B | Трапециевидная Гайка |  | 1 |
| 15 | 181266 | Болт крепления |  | 1 |
| 16 | W008 | Пружинная шайба | 3/8”x25xt2 | 2 |
| 17 | 192015 | Консоль тисков (передняя часть) |  | 1 |
| 18 | S410 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/2”L | 1 |
| 19 | N001 | Шестигранная Гайка | 1/2” | 1 |
| 20 | W002 | Пружинная шайба | 1/2”x28xt2 | 2 |
| 21 | S501 | Зажимной винт | 1/2”x2”L | 1 |
| 22 | S003 | Шестигранный винт | 1/2”x2”L | 1 |
| 24 | 192008 | Консоль тисков (боковая часть) |  | 1 |
| 25 | S708 | Винт с полукруглой головкой | 3/16”x3/8”L | 2 |
| 26 | W007 | Пружинная шайба | 3/16”x12xt0.8 | 2 |
| 27 | 192044 | Шкала |  | 1 |
| 28 | 181117-1 | Пружина |  | 1 |
| 29 | 181118 | Болт регулировки пружины |  | 1 |
| 30 | 192040 | Консольручки пружины |  | 1 |
| 31 | W016 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt2 | 1 |
| 32 | S022 | Шестигранный винт | 5.16”x3/4”L | 1 |
| 33 | W014 | Пружинная шайба | 3/8”x23xt2 | 1 |
| 34 | N005 | Шестигранная Гайка | 3/8” | 1 |
| 35 | 192051 | Втулка |  | 1 |
| 36 | 192042A | Опорный стержень |  | 1 |
| 37 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 1 |
| 38 | 192003 | Консоль цапфы |  | 1 |
| 39 | 181270 | Шайба |  | 1 |
| 40 | S012 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/2”L | 2 |
| 41 | ET2108 | Проволочный ниппель | 5/8” | 1 |
| 42 | 192033 | Протектор цилиндра |  | 1 |
| 43 | W018 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt3 | 2 |
| 44 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 2 |
| 45 | 181301-2 | Нижняя опора цилиндра |  | 1 |
| 46 | W016 | Пружинная шайба | 5/16”x19xt1.5 | 1 |
| 47 | S018 | Шестигранный винт | 5/16”x1/2”L | 1 |
| 48 | 191224 | Барашковый винт |  | 1 |
| 49 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 1 |
| 50 | 3021 | Стопорный стержень материала |  | 1 |
| 51 | 181125 | Консоль дистанционного блока |  | 1 |
| 52 | ET1624 | Концевой выключатель |  | 1 |
| 53 | 181431 | Прокладка редуктора |  | 1 |
| 54 | 181420 | Корпус |  | 1 |
| 55 | S708 | Винт с полукруглой головкой | 3/16”x3/8”L | 2 |
| 56 | 192011 | Фиксированная пластина |  | 1 |
| 57 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16xt1.5 | 1 |
| 58 | S019 | Шестигранный винт | 5/16”x1-1/2”L | 1 |
| 59 | S014 | Шестигранный винт | 3/8”x3/4”L | 1 |
| 60 | 181112A | Опорная пластина |  | 1 |
| 61 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 2 |
| 62 | W017 | Пружинная шайба | 5/16”x18xt1.5 | 2 |
| 63 | N005 | Шестигранная Гайка | 3/8” | 2 |
| 64 | 181304-2 | Полный блок цилиндра | RF-712N | 1 |
| 65 | S412 | Шестигранный винт | 3/8”x2-1/4”L | 1 |
| 66 | W013 | Пружинная шайба | 3/8”x20xt2 | 3 |
| 67 | 181302-2 | Верхняя опора цилиндра |  | 1 |
| 69 | N005 | Шестигранная Гайка | 3/8” | 1 |
| 70 | S017 | Шестигранный винт | 5/16”x1”L | 3 |
| 72 | 192045S | Стойка в сборе |  | 1 |
| 73 | S017 | Шестигранный винт | 5/16”x1”L | 7 |
| 74 | W017 | Пружинная шайба | 5/16”x18xt1.5 | 8 |
| 75 | N007 | Шестигранная Гайка | 5/16” | 7 |
| 76 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/4”L | 1 |
| 77 | N005 | Шестигранная Гайка | 3/8” | 1 |
| 78 | 191106A | Фильтр |  | 1 |
| 79 | S708 | Винт с полукруглой головкой | 3/16”x3/8”L | 2 |
| 80 | ET1401 | Рычажный переключатель |  | 1 |
| 81 | 3131 | Кожух переключателя |  | 1 |
| 82 | 181932 | Кожух рыжачного переключателя |  | 1 |
| 84 | 192019 | Консоль блока колеса |  | 2 |
| 85 | W019 | Пружинная шайба | 5/8”x40xt3 | 2 |
| 86 | S016 | Шестигранный винт | 3/8”x3/4”L | 2 |
| 87 | 192022 | Рулевая тяга |  | 2 |
| 88 | P202 | Шпонка | ∮3x25L | 2 |
| 89 | 181129 | Колесо |  | 2 |
| 90 | N007 | Шестигранная Гайка | 5/16” | 6 |
| 91 | W015 | Пружинная шайба | 5/16”x12xt2 | 12 |
| 92 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 6 |
| 93 | 192039 | Ручка (маховик) без вала |  | 1 |
| 94 | N005 | Шестигранная Гайка | 3/8” | 4 |
| 95 | W014 | Пружинная шайба | 3/8”x23/t2 | 8 |
| 96 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”X1-1/4”l | 4 |
| 97 | 181256 | Резервуар с охлаждающей жидкостью |  | 1 |
| 98 |  | Насос |  | 1 |
| 99 | W004 | Пружинная шайба | 1/4”x19xt1.5 | 4 |
| 100 | S701 | Винт с полукруглой головкой | 1/4”x1/2”L | 4 |
| 101 | 181854 | Рукав | OD16ммxID13ммx260м | 1 |
| 102 | 181852 | Соед. муфта | 3/8”PT | 1 |
| 105 | S708 | Винт с полукруглой головкой | 3/16x3/8”L | 2 |
| 109 | 181401 | Электрошкаф |  | 1 |
| 110 | S708 | Винт с полукруглой головкой | 3/16x3/8”L | 2 |
| 111 | ET2107 | Проволочный ниппель | 1/2” | 2 |
| 112 | 181402 | Корпус |  | 1 |
| 190 | 101073 | Трехходовой клапан |  | 1 |
| 191 | 1341089 | Фиттинг рукава | 1/4PTx1/4” | 2 |
| 192 | 192056 | Рукав | OD8xID6x1100L | 1 |
| 193 | S475 | Шестигранный винт | 1/4x1-1/4”L | 2 |
| 194 | 192053 | Клапан | 1/4”PTx5/16” | 1 |
| 195 | 192058 | Рукав | OD12xID8x14000L | 1 |
| 196 | 192057 | Рукав | OD8xID6x400L | 1 |
| 197 | 101079 | Рукавный ниппель |  | 2 |
| 200 | 192001 | Рама |  | 1 |
| 201 | W204 | Пружинная шайба | 3/8” | 4 |
| 202 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/4”L | 4 |
| 203 | 192041 | Пластина опоры |  | 1 |
| 204 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16xt1.5 | 2 |
| 205 | S201 | Винт с полукруглой головкой | 1/4”x1/2”L | 2 |
| 206 | S608 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 5/16”x3/4”L | 1 |
| 208 | S708 | Винт с полукруглой головкой(только для CE ) | 3/16”x3/8”L | 2 |
| 209 | W007 | Пружинная шайба(только для CE) | 3/16”x12xt0.8 | 2 |
| 210 | 192023A | Кончик выключателя |  | 1 |
| 211 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16x1.5 | 1 |
| 212 | S201 | Винт с полукруглой головкой | 1/4”x1/2”L | 1 |
| 213 | 1965052 | Ручка (маховик) |  | 1 |
| 214 | S414 | Шестигранный винт | 5/16”x1”L | 2 |
| 215 | W008 | Пружинная шайба | 3/8”x25xt2 | 1 |
| 216 | 192038A | Пильное полотно Tension Bar |  | 1 |
| 217 | P003 | Шпилька | ∮3x20L | 1 |
| 218 | 192037A | Корпус ручки |  | 1 |
| 218 | 192037B | Корпус ручки | По специальному запросу | 1 |
| 219 | 3027-1 | Ручка (маховик) |  | 3 |
| 220 | 193050 | Пильное полотно Wheel Shaft |  | 1 |
| 221 | P005 | Шпилька | ∮4x22L | 1 |
| 222 | 193052 | Волочильный стан скользящей панели |  | 1 |
| 223 | 192052 | Волочильный стан натяжения полотна |  | 1 |
| 224 | 181210 | Скользящая панель |  | 2 |
| 225 | 192026 | Пружина |  | 1 |
| 226 | S608 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 5/16”x3/4”L | 1 |
| 227 | W205 | Пружинная шайба | 5/16” | 4 |
| 228 | S020 | Шестигранный винт | 5/16”x1”L | 4 |
| 229 | W015 | Пружинная шайба | 5/16”x12xt2 | 2 |
| 230 | S019 | Шестигранный винт | 5/16”1-1/2”L | 2 |
| 231 | 193051 | Втулка |  | 1 |
| 232 | HCR06 | Стопорное кольцо | R52 | 1 |
| 233 | CA6205 | Кольцо шарового подшипника(6202LLB) | 6205 | 2 |
| 235 | 192016A | Ведомый ролик |  | 1 |
| 238 | W017 | Пружинная шайба | 5/16”x18xt1.5 | 1 |
| 239 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”3/4”L | 1 |
| 240 | 192050A | Пильное полотно | 27x0.9x2655x5-8T | 1 |
| 241 | 192014 | Протектор редуктора (только для CE ) |  | 1 |
| 242 | W005 | Пружинная шайба( только для CE) | 1/4”x16xt1.5 | 2 |
| 243 | S704 | Винт с полукруглой головкой(Только для CE ) | 1/4”3/8”L | 2 |
| 244 | 181216-1AS | Редуктор в сборе |  | 1 |
| 262 | 181226B | Шкив цапфы |  | 1 |
| 263 | S604 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x3/8”L | 2 |
| 264 | 192017A | Приводной шкиф |  | 1 |
| 265 | S604 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x3/8”L | 2 |
| 266 | 181991 | Консольаварийного выключателя (только для CE) |  | 1 |
| 267 | S449 | Шестигранный винт(только для CE) | M6x15L | 2 |
| 268 | S708 | Винт с полукруглой головкой(только для CE) | 3/16”x3/8”L | 4 |
| 269 | 192034 | Консоль опоры двигателя |  | 1 |
| 270 | W016 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt2 | 4 |
| 271 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 4 |
| 272 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 2 |
| 273 | W018 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt3 | 2 |
| 274 | 181234A | Опорная пластина двигателя |  | 1 |
| 275 | N007 | Шестигранная Гайка | 5/16” | 2 |
| 276 | S021 | Шестигранный винт | 5/16”x2”L | 2 |
| 277 | S503 | Зажимной винт | 5/16”x1”L | 4 |
| 278 |  | Двигатель |  | 1 |
| 279 | W016 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt2 | 4 |
| 280 | N007 | Шестигранная Гайка | 5/16” | 4 |
| 281 | 181235B | Шкив двигателя |  | 1 |
| 282 | S604 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x3/8”L | 1 |
| 283 | K008 | Ключ | 5x5x30L | 1 |
| 284 | 181237I | Корпус шкива двигателя |  | 1 |
| 285 | W202 | Пружинная шайба | 1/4” | 2 |
| 286 | S006 | Шестигранный винт | 1/4”x1/2”L | 2 |
| 288 | 3058 | Заполняющий винт |  | 1 |
| 289 | 192004S | Регулируемая Консоль в сборе |  | 1 |
| 290 | W008 | Пружинная шайба | 3/8”x25xt2 | 3 |
| 291 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/4”L | 1 |
| 295 | W208 | Пружинная шайба | 3/8” | 4 |
| 296 | N006 | Шестигранная Гайка | 3/8”UNF | 4 |
| 301 | W017 | Пружинная шайба | 5/16”x18xt1.5 | 1 |
| 302 | W205 | Пружинная шайба | 5/16” | 1 |
| 303 | S416 | Шестигранный винт | 5/16”x1-1/4”L | 1 |
| 308 | 192027S | Щеточный узел |  | 1 |
| 317 | 192005S | Регулируемая Консоль в сборе(перед |  | 1 |
| 318 | W008 | Пружинная шайба | 3/8”x25xt2 | 1 |
| 319 | 3066-3 | Регулируемая ручка полотна |  | 1 |
| 320 | 181231A | Кожух Пильного полотна (Передняя часть) |  | 1 |
| 321 | S711 | Винт с полукруглой головкой | 5/32”x1/4”L | 2 |
| 326 | 181874 | Ремень | 3Vx270 | 1 |
| 327 | 192002B | Пильное полотно (Кожух задней части) |  | 1 |
| 329 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16xt1.5 | 4 |
| 330 | S701 | Винт с полукруглой головкой | 1/4”x1/2”L | 4 |
| 331 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16xt1.5 | 2 |
| 332 | 181202 | Ручка (маховик) |  | 2 |
| 337 | N016 | Гайка | 1/2” | 2 |
| 338 | W002 | Пружинная шайба | 1/2”x28xt2 | 2 |
| 339 | 192049 | Втулка |  | 1 |
| 340 | 181306 | Консоль |  | 1 |
| 340 | 181306A | Консоль | По запросу | 1 |
| 341 | S720 | Винт с полукруглой головкой | M4x5L | 4 |
| 342 | 181305 | База переключателя |  | 1 |
| 342 | 181305A | База переключателя | По запросу | 1 |
| 343 | W023 | Пружинная шайба | M5 | 4 |
| 344 | S721 | Винт с полукруглой головкой | M5x10L | 2 |
| 364 | 3027-1 | Ручка (маховик) |  | 1 |
| 365 | 193057 | Ручка (маховик) |  | 1 |
| 366 | S601 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x1/2”L | 1 |
| 367 | 193055 | Блок давления |  | 1 |
| 368 | HW007 | Пружинная шайба | M12xt2 | 1 |
| 369 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/4”L | 2 |
| 370 | W013 | Пружинная шайба | 3/8”x20xt2 | 2 |
| 371 | HP018 | Шпилька | ∮5x20L | 1 |
| 372 | 193056 | Вал давления |  | 1 |
| 373 | 193059 | Ручка (маховик) без вала |  | 1 |
| 374 | 290086 | Пластковая круглая Ручка (маховик) |  | 1 |
| 375 | CA51101 | Подшипник |  | 1 |
| 376 | 193063 | Шайба |  | 1 |
| 377 | 193058 | Пружина |  | 1 |
| 600 |  | Двигатель | Вертикальный стиль | 1 |
| 601 | S414 | Шестигранный винт | 5/16”x1” | 3 |
| 602 | W205 | Пружинная шайба | 5/16” | 3 |
| 603 | K008 | Ключ | 5x5x30L | 1 |
| 604-1 | 183002S | Зубчатый редуктор |  | 1 |
| 604-2 | 183006S | Вал редуктора в сборе |  | 1 |
| 604-3 | 183021S | Корпус |  | 1 |
| 604-4 | 183022S | Корпус |  | 1 |
| 604-5 | 183016S | Изменяемая сборка редуктора |  | 11 |
| 604-6 | 183017AS | Изменяемая сборка вала |  | 1 |
| 604-7 | 183018S | Выходной вал в сборе |  | 1 |
| 604-8 | 183004CS | Червячный вал в сборе |  | 1 |
|  | 183001S | Зубчатый редуктор в сборе |  | 1 |

МОДЕЛЬ № 912DR

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| КОД | № ДЕТАЛИ. | ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 182037B | Трапециевидный винт |  | 1 |
| 9 | 1811388B | Трапециевидная Гайка |  | 1 |
| 28 | 181117-1 | Пружина |  | 1 |
| 29 | 182049 | Регулирующий винт пружины |  | 1 |
| 30 | 193061 | Консольная ручка пружины |  | 1 |
| 31 | W016 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt2 | 1 |
| 32 | S022 | Шестигранный винт | 5.16”x3/4”L | 1 |
| 33 | W014 | Пружинная шайба | 3/8”x23xt2 | 1 |
| 34 | N005 | Шестигранная Гайка | 3/8” | 1 |
| 35 | 193062 | Втулка |  | 1 |
| 36 | 192042A | Опорный стержень |  | 1 |
| 37 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 1 |
| 38 | 192003 | Консоль цапфы |  | 1 |
| 39 | 181270 | Шайба |  | 1 |
| 40 | S012 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/2”L | 2 |
| 45 | 193036 | Нижняя опора цилиндра |  | 1 |
| 46 | W016 | Пружинная шайба | 5/16”x19xt1.5 | 1 |
| 47 | S018 | Шестигранный винт | 5/16”x1/2”L | 1 |
| 48 | 191224 | Барашковый винт |  | 1 |
| 50 | 3021A | Стопорный стержень материала | По запросу | 1 |
| 50 | 196230 | Стержень дистанционного блока |  |  |
| 51 | 103039A | Опора стопорного блока |  | 1 |
| 64 | 193048 | Полный блок цилиндров |  | 1 |
| 65 | 193037 | Опорный вал |  | 1 |
| 66 | W013 | Пружинная шайба | 3/8”x20xt2 | 3 |
| 67 | 193038 | Верхняя опора цилиндра |  | 1 |
| 69 | N005 | Шестигранная гайка | 3/8” | 1 |
| 70 | S017 | Шестигранный винт | 5/16”x1”L | 3 |
| 71 | W017 | Пружинная шайба | 5/16”x18xt1.5 | 3 |
| 97 | 181256 | Резервуар для охлаждающей жидкости |  | 1 |
| 98 |  | Насос |  | 1 |
| 99 | W004 | Пружинная шайба | 1/4”x19xt1.5 | 4 |
| 100 | S701 | Винт с полукруглой головкой | 1/4”x1/2”L | 4 |
| 101 | 181854 | Рукав | OD16mmxID13mmx260m | 1 |
| 102 | 181852 | Соед.муфта | 3/8”PT | 1 |
| 105 | S708 | Винт с полукруглой головкой | 3/16x3/8”L | 2 |
| 120 | 193009 | Поворотный кронштейн |  | 1 |
| 121 | N001 | Шестигранная гайка | 1/2” | 1 |
| 122 | 193032 | Болт |  | 1 |
| 123 | 193046 | Консоль прекращения подачи энергии |  | 1 |
| 124 | W007 | Пружинная шайба | M5 | 2 |
| 125 | S721 | Винт с полукруглой головкой | M5x10L | 2 |
| 126 | 182061 | Брызговик |  | 1 |
| 127 | S732 | Винт с полукруглой головкой | 5/16”x15L | 2 |
| 128 | 193034 | Измеритель глубины |  | 1 |
| 129 | S607 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 5/16”x1/2”L | 1 |
| 130 | 1976015 | Индикатор измерителя |  | 1 |
| 131 | HH001 | Заклепка | ∮2x5L | 2 |
| 132 | 193017 | Поворотная опора |  | 1 |
| 133 | 193039 | Блок поворотного кронштейна |  | 1 |
| 134 | W008 | Плоская шайба | 3/8” | 1 |
| 135 | 191210A | Ручка (маховик) |  | 1 |
| 136 | 193016 | Регулируемая опора |  | 1 |
| 137 | S404 | Шестигранный винт | 1/4”x3/4”L | 2 |
| 138 | S626 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/8”x1/2”L | 6 |
| 139 | HO028 | Упор уплотнительного кольца | ∮2x∮10 | 4 |
| 140 | S458 | Шестигранный винт | M8x15L | 4 |
| 141 | 193025 | Swivel Locating Block |  | 2 |
| 142 | S007 | Шестигранный винт | 1/4”x1-1/4”L | 4 |
| 143 | N005 | Шестигранная гайка | 3/8” | 2 |
| 144 | S015 | Шестигранный винт | 3/8”x2”L | 1 |
| 145 | 193010 | Фиксированный вал |  | 1 |
| 146 | W204 | Пружинная шайба | 3/8” | 4 |
| 147 | S410 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/2”L | 4 |
| 148 | 193012A | Vise Base |  | 1 |
| 149 | W008 | Пружинная шайба | 3/8”x25xt2 | 4 |
| 150 | S410 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/2”L | 4 |
| 151 | P008 | Шпилька | ∮5x16L | 2 |
| 152 | S607 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 5/16”x1/2”L | 2 |
| 153 | 193022 | Панель управления подачей воды |  | 1 |
| 154 | S452 | Шестигранный винт | M6x25L | 1 |
| 155 | 193018 | Консоль тисков (боковая и задняя часть) |  | 1 |
| 156 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/4”L |
| 157 | 193014 | Пластина опоры тисков |  |
| 158 | S404 | Шестигранный винт | 1/4:x3/4”L |
| 159 | 193011A | Опора зажимного устройства |  |
| 160 | 193013 | Консоль тисков (передняя часть) |  |
| 162 | S015 | Шестигранный винт | 3/8”x2”L |
| 169 | 193033A | Фиксированная пластина |  |
| 171 | S006 | Шестигранный винт | 1/4”x1/2”L |
| 173 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”3/4”L |
| 174 | 193008S | Стойка в полном сборе | Для стандартной стойки |
| 177 | 182030-2S | Стойка в полном сборе | Для более высокой стойки |
| 178 | 193008ST | Стойка в полном сборе |  |
| 183 | 181128 | Рулевая тяга | Для стандартной стойки |
| 184 | 181129 | Колесо | Для стандартной стойки |
| 185 | P202 | Шпилька (Для стандартной стойки) | ∮3x25L |
| 187 | N001 | Шестигранная Гайка(Только для более высокой стойки) | 1/2” |
| 188 | 182063 | Поддон стойки (Только для более высокой стойки) | 1/2” |
| 189 | 191106A | Фильтр |  |
| 190 | 101073 | Трехходовой клапан |  |
| 191 | 1341089 | Фиттинг рукава | 1/4PTx1/4” |
| 192 | 192056 | Рукав | OD8xID6x1100L |
| 193 | S475 | Шестигранный винт | 1/4x1-1/4”L |
| 194 | 192053 | Клапан | 1/4”PTx5/16” |
| 195 | 192058 | Рукав | OD12xID8x14000L |
| 196 | 192057 | Рукав | OD8xID6x400L |
| 197 | 101079 | Ниппель рукава |  |
| 200 | 192001 | Корпус рамы |  |
| 201 | W204 | Пружинная шайба | 3/8” |
| 202 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/4”L |
| 203 | 192041 | Опорная пластина |  |
| 204 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16xt1.5 |
| 205 | S201 | Винт с полукруглой головкой | 1/4”x1/2”L |
| 206 | S608 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 5/16”x3/4”L |
| 208 | S708 | Винт с полукруглой головкой(только для CE ) | 3/16”x3/8”L |
| 209 | W007 | Пружинная шайба (только для) | 3/16”x12xt0.8 |
| 213 | 1965052 | Ручка (маховик) |  |
| 214 | S414 | Шестигранный винт | 5/16”x1”L |
| 215 | W008 | Пружинная шайба | 3/8”x25xt2 |
| 216 | 192038A | Пильное полотно – поперечное натяжение |  |
| 217 | P003 | Шпилька | ∮3x20L |
| 218 | 192037A | Корпус ручки |  |
| 218 | 192037B | Корпус ручки | По запросу |
| 219 | 3027-1 | Ручка (маховик) |  |
| 220 | 193050 | Пильное полотно – вал колеса |  |
| 221 | P005 | Шпилька | ∮4x22L |
| 222 | 193052 | Волочильный барабан скользящей пластины |  |
| 223 | 192052 | Пильное полотно – Скользящий блок натяжения |  |
| 224 | 181210 | Скользящая пластина |  |
| 225 | 192026 | Пружина |  |
| 226 | S608 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 5/16”x3/4”L |
| 227 | W205 | Пружинная шайба | 5/16” |
| 228 | S020 | Шестигранный винт | 5/16”x1”L |
| 229 | W015 | Пружинная шайба | 5/16”x12xt2 |
| 230 | S019 | Шестигранный винт | 5/16”1-1/2”L |
| 231 | 193051 | Втулка |  |
| 232 | HCR06 | Уплотнительное кольцо | R52 |
| 233 | CA6205 | Шариковый подшипник (6202LLB) | 6205 |
| 235 | 192016A | Ведомый ролик |  |
| 238 | W017 | Пружинная шайба | 5/16”x18xt1.5 |
| 239 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”3/4”L |
| 240 | 192050A | Пильное полотно | 27x0.9x2655x5-8T |
| 241 | 192014 | Протектор редуктора (только для CE ) |  |
| 242 | W005 | Пружинная шайба( только для CE) | 1/4”x16xt1.5 |
| 243 | S704 | Винт с полукруглой головкой(только для CE ) | 1/4”3/8”L |
| 244 | 181216-1AS | Редуктор в сборе |  |
| 262 | 181226B | Шпиндель шкива |  |
| 263 | S604 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x3/8”L |
| 264 | 192017A | Приводное колесо |  |
| 265 | S604 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x3/8”L |
| 266 | 181991 | Консоль аварийного выключателя (только для CE ) |  |
| 266 | 181991A | Консоль аварийного выключателя | По запросу |
| 267 | S449 | Шестигранный винт(только для CE) | M6x15L | 2 |
| 268 | S708 | Винт с полукруглой головкой(только для CE ) | 3/16”x3/8”L | 4 |
| 269 | 192034 | Опорная консоль двигателя |  | 1 |
| 270 | W016 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt2 | 4 |
| 271 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 4 |
| 272 | S022 | Шестигранный винт | 5/16”x3/4”L | 2 |
| 273 | W018 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt3 | 2 |
| 274 | 181234A | Опорная пластина двигателя |  | 1 |
| 275 | N007 | Шестигранная Гайка | 5/16” | 2 |
| 276 | S021 | Шестигранный винт | 5/16”x2”L | 2 |
| 277 | S503 | Зажимной винт | 5/16”x1”L | 4 |
| 278 |  | Двигатель |  | 1 |
| 279 | W016 | Пружинная шайба | 5/16”x23xt2 | 4 |
| 280 | N007 | Шестигранная Гайка | 5/16” | 4 |
| 281 | 181235B | Шкив двигателя |  | 1 |
| 282 | S604 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x3/8”L | 1 |
| 283 | K008 | Ключ | 5x5x30L | 1 |
| 284 | 181237I | Кожух шкива двигателя |  | 1 |
| 285 | W202 | Пружинная шайба | 1/4” | 2 |
| 286 | S006 | Шестигранный винт | 1/4”x1/2”L | 2 |
| 288 | 3058 | Заполняющий винт |  | 1 |
| 289 | 192004S | Регулируемая Консоль В сборе (зад) |  | 1 |
| 290 | W008 | Пружинная шайба | 3/8”x25xt2 | 3 |
| 291 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/4”L | 1 |
| 295 | W208 | Пружинная шайба | 3/8” | 2 |
| 295 | W208 | Пружинная шайба | 3/8” | 2 |
| 296 | N006 | Hex. Гайка | 3/8”UNF | 2 |
| 296 | N006 | Hex. Гайка | 3/8”UNF | 2 |
| 301 | W017 | Пружинная шайба | 5/16”x18xt1.5 | 1 |
| 302 | W205 | Пружинная шайба | 5/16” | 1 |
| 303 | S416 | Шестигранный винт | 5/16”x1-1/4”L | 1 |
| 308 | 192027S | Brush Assembly |  | 1 |
| 317 | 192005S | Регулируемая Консоль в сборе (Лицо) |  | 1 |
| 318 | W008 | Пружинная шайба | 3/8”x25xt2 | 1 |
| 319 | 3066-3 | Пильное полотно регулируемая Ручка (маховик) |  | 1 |
| 320 | 181231A | Пильное полотно корпус (Лицо) |  | 1 |
| 321 | S711 | Винт с полукруглой головкой | 5/32”x1/4”L | 2 |
| 326 | 181874 | Ремень | 3Vx270 | 1 |
| 327 | 192002B | Пильное полотно Back Cover |  | 1 |
| 329 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16xt1.5 | 4 |
| 330 | S701 | Винт с полукруглой головкой | 1/4”x1/2”L | 4 |
| 331 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16xt1.5 | 2 |
| 332 | 181202 | Ручка (маховик) |  | 2 |
| 337 | N016 | Гайка | 1/2” | 2 |
| 338 | W002 | Пружинная шайба | 1/2”x28xt2 | 2 |
| 339 | 192049 | Втулка |  | 1 |
| 340 | 181306 | Консоль |  | 1 |
| 340 | 181306A | Консоль | По запросу | 1 |
| 341 | S720 | Винт с полукруглой головкой | M4x5L | 4 |
| 342 | 181305 | База переключателя |  | 1 |
| 342 | 181305A | База переключателя | По запросу | 1 |
| 343 | W023 | Пружинная шайба | M5 | 4 |
| 344 | S721 | Винт с полукруглой головкой | M5x10L | 2 |
| 350 | 193029 | Протрактор, регулирующий Консоль |  | 1 |
| 351 | S415 | Шестигранный винт | 5/16”x1/2”L | 2 |
| 352 | 193030 | Протрактор, регулирующий Консоль |  | 1 |
| 353 | 103026 | Несущая скоба |  | 1 |
| 354 | S601 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x1/2”L | 1 |
| 355 | 193047 | Опорная пластина |  | 1 |
| 356 | W005 | Пружинная шайба | 1/4”x16xt1.5 | 1 |
| 357 | S006 | Шестигранный винт | 1/4”x1/2”L | 1 |
| 358 | N005 | Hex. Гайка | 3/8” | 1 |
| 359 | S015 | Винт с шестигранной головкой | 3/8”x2”L | 1 |
| 360 | 193053 | Ручка |  | 1 |
| 361 | 103076 | Штифт установленной длины |  | 1 |
| 362 | HN006 | Hex. Гайка | M10 | 1 |
| 363 | HS062 | Шестигранный винт | M10x40L | 1 |
| 364 | 3027-1 | Ручка (маховик) |  | 1 |
| 365 | 193057 | Ручка (маховик) |  | 1 |
| 366 | S601 | Потайной винт для шестигранной резьбы | 1/4”x1/2”L | 1 |
| 367 | 193055 | Плита давления |  | 1 |
| 368 | HW007 | Пружинная шайба | M12xt2 | 1 |
| 369 | S013 | Шестигранный винт | 3/8”x1-1/4”L | 2 |
| 370 | W013 | Пружинная шайба | 3/8”x20xt2 | 2 |
| 371 | HP018 | Штекер | ∮5x20L | 1 |
| 372 | 193056 | Напорная шахта |  | 1 |
| 373 | 193059 | Ручка (маховик) с шахтой |  | 1 |
| 374 | 290086 | Пластиковая круглая Ручка (маховик) |  | 1 |
| 375 | CA51101 | Подшипник |  | 1 |
| 376 | 193063 | Шайба |  | 1 |
| 377 | 193058 | Пружина |  | 1 |